Состав проекта

| № тома | Обозначение | Содержание томов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |
| Том 1 | ПЗ | Пояснительная записка |  |
| Том 2 | ПП | Чертежи: 1. Планировка территории совмещенная с планом красных линий (основной чертеж д. Сидорково) М1:2000 |  |
|  |  | 2. Планировка территории совмещенная с планом красных линий (основной чертеж д. Большое Подсонье) М1:2000 |  |
|  |  | 3. Схема инженерных сетей и сооружений (сводный план д.Сидорково) М1:2000 |  |
|  |  | 4. Схема инженерных сетей и сооружений (сводный план д.Большое Подсонье) М1:2000 |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
|  |  | Чертежи: 1. Схема расположения элемента планировочной структуры (ситуационный план без масштаба) |  |
|  |  | 2. Схема использования территории, совмещенная с схемой границ зон с особыми условиями использования территорий. ( д.Сидорково) М1:2000 |  |
|  |  | 3. Схема использования территории, совмещенная с схемой границ зон с особыми условиями использования территорий. ( д. Большое Подсонье) М1:2000 |  |
|  |  | 4. Схема организации улично-дорожной сети, совмещенная с поперечными профилями улиц и магистралей. ( д.Сидорково) М1:2000 |  |
|  |  | 5. Схема организации улично-дорожной сети, совмещенная с поперечными профилями улиц и магистралей. ( д. Большое Подсонье) М1:2000 |  |
| Том 3 | ИЗ | Технический отчет (Инженерно-геодезические изыскания №24, 2012г.) |  |
| Том 4 | ИЗ | Технический отчет (Инженерно-геологические изыскания №26, 2012г.) |  |

Авторский коллектив  проекта планировки части территории д.Сидорково и д. Большое Подсонье, Борковского сельского поселения, Новгородского муниципального района :

| Разделы проекта, специальности | Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Архитектурная часть: Главный архитектор проекта архитектор | Варламова М.В. Пахомова А.А. |
| Инженерная инфраструктура: Главный инженер проекта Водоснабжение и канализация : Главный специалист - Ст. инженер - | Мороз А.П. Зарецкий А.П. |
| Электроснабжение: Телефонизация: Радиофикация : Главный специалист - | Лобачев А. |
| Газоснабжение: Теплоснабжение: Главный специалист – Рук.гр. инженер - | Демин Д.Г. |
| Организация рельефа : Главный специалист - | Грогуль М. В. |

Общая часть.

Проект планировки части территории д. Сидорково и д. Большое Подсонье, Борковского сельского поселения, Новгородского муниципального района выполнен в соответствии с договором № 308 от 30.09.2012 г.  и заданием на разработку градостроительной документации  (приложением к договору), а также:

- исходных данных:

-  генерального плана Борковского сельского поселения, Новгородского муниципального района;

- правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения, Новгородского муниципального района;

- Градостроительного кодекса РФ;

- Земельного кодекса РФ;

- Закона Новгородской области от 14 марта 2007г. №57-03 «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области.

Проект планировки части территории д. Сидорково и д. Большое Подсонье, Борковского сельского поселения, разработан на основе топографической съемки масштаба 1:2000, выполненной ООО «НОРМА»  на электронном носителе в 2012 году

Раздел 11 “Инженерные сети и сооружения” выполнен в соответствии с техническими условиями.(см. исходные данные).

### 1. Эколого-градостроительная ситуация, природно-климатические условия и существующее использование территории. Анализ существующей градостроительной ситуации.

Территория проектируемых участков жилой застройки  д. Сидорково и д. Большое Подсонье, Борковского сельского поселения, Новгородского муниципального района расположена в северной части Борковского СП.  Проектируемые участки  непосредственно входят в  границы д. Сидорково и д. Большое Подсонье . Ориентировочно территория проектируемого участка в д. Сидорково - 64.7 га., в д. Большое Подсонье - 18.4га.

Проектируемые участки располагается  в территориальных  зонах   Ж-1 и Р-3.  Территория  зон  свободна от застройки.

Участоки расположены во II В климатическом районе. Господствующие ветры  южные и юго-западные. Средняя скорость ветра 3-4 м/сек. Вес снегового покрова 126 кгс/м2. Ветровое давление  23 кгс/м2. Относительная влажность воздуха 82 %. Зона влажности нормальная. Расчетная температура наружного воздуха - минус 27(С.  В среднем за год выпадает – 556мм осадков. Средняя глубина промерзания грунтов – 160см.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,3м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5м.

Рельеф участка спокойный. Абсолютные отметки колеблются от 18.0 м до 26.2 м. В паводковый период возможно подтопление участков до отметки 23,0м с 1% вероятностью.

В геоморфологическом отношении территория Борковского сельского поселения приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся  болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Проектом планировки предлагается проектирование красных линий для новых участков жилой застройки д. Сидорково и д. Большое Подсонье. Территория участков свободна от застройки. Красные линии на проектируемой территории выполнены с учетом типов жилой застройки.

На данной территории предлагается сформировать новые единицы земельных участков под общественно- обслуживающую зону, многоквартирную, блокированную и индивидуальную жилую застройку, парковую зону вдоль р. Веронда.

2. Градостроительное обоснование архитектурно-планировочных и

объемно-пространственных решений проекта.

Главным и общим обоснованием принятых проектом планировочных решений является создание спокойной и благоприятной среды жизнедеятельности населения, проживающего в новом жилом районе д. Сидорково, д. Большое Подсонье. Кроме этого планировочные решения учитывают и требования допустимой застройки для зоны Ж.-1 (жилая зона среднеэтажной, смешанной застройки до 3 этажей) и зоны Р-3 ( зона зеленых насаждений общего и ограниченного  пользования с включением обьектов, допустимых в соответствии с законодательством об охране зеленых насаждений, включая плоскостные спортивные сооружения)

Проектом принято решение о максимальном сохранении сложившейся планировочной структуры Борковского поселения с обеспечением компактного размещения и взаимосвязи функциональных  зон.

В результате тщательного анализа сложившейся градостроительной ситуации

( ограничений, связанных с зоной подтопления, водоохранных зон от р.Веронда), характер и масштаб новой  застройки увязывается с  существующей застройкой д. Сидорково, д. Большое Подсонье.

Для обеспечения необходимого уровня обслуживания населения здесь предусматривается  общественно – обслуживающая зона.

Застройка предлагается малоэтажной, многоквартирными, блокированными и ндивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа.

Проектом предлагается выполнить индивидуальное благоустройство, которое разнообразит эту застройку, обогатит архитектурно-художественную ценность жилых кварталов.

В проекте планировки участка в д. Сидорково вдоль р. Веронда  предусмотрена зона зеленных насаждений общего и ограниченного пользования с включением плоскостных спортивных сооружений. Проект предлагает  устройство парка,  выполнение благоустройства территории.

Важнейшими задачами строительства на территории Борковского сельского поселения жилого района  в д. Сидорково и в д. Большое Подсонье, Новгородского муниципального района являются:

1. Эффективное использование поселковых территорий.

2. Создание высокого уровня комфорта проживания населения.

- Создание оптимальной плотности застройки.

- Использование имеющихся природных возможностей для эффективного озеленения территории.

- Создание  сомасштабной застройки ( использование силуэта ).

К проектируемым  объектам должны быть предъявлены, при согласовании проектов, высокие требования в архитектурно-художественном решении. В решении фасадов  должны присутствовать оригинальные элементы оформления, допускается использование современных приемов для зданий.

Основные показатели по проектируемым зданиям по д. Большое Подсонье и д. Сидорково показаны в Таблице № 2.1.,№ 2.2.

Таблица № 2.1.

ВЕДОМОСТЬ  ЖИЛЫХ  И  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ

| Номер по плану | Обозначение типового проекта | Этажность | Количество | Площадь, м2 | Строительный объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здан. | квартир | застройка | общая | здания | всего |
|  |  |  |  | здания | всего | здания | всего | здания | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Д. Сидорково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа на 1200 уч-ся | 1-2 | 1 | - | - | 2000,0 | 2000,0 | 5600,0 | 5600,0 | 16800,0 | 16800,0 |
| 2,46 | Детский сад на 210 мест | 1-2 | 2 | - | - | 1200,0 | 1200,0 | 3500,0 | 7000,0 | 10500,0 | 21000,0 |
| 3,47,69 | Торговый центр | 1-2 | 3 | - | - | 700,0 | 2100,0 | 1400,0 | 4200,0 | 4200,0 | 12600,0 |
| 4,5,10-13,18-21,24-25,28-31,36 -39,44,45 | 24-квартирный жилой дом | 3 | 22 | 528 | 528 | 700,0 | 15400,0 | 1680,0 | 36960,0 | 5040,0 | 110880,0 |
| 6-9,14-17,22,23,26,27,32-35,40-43 | 36-квартирный жилой дом | 3 | 20 | 720 | 720 | 1000,0 | 20000 | 2520,0 | 50400,0 | 7560,0 | 151200,0 |
| 48,54, 56,68 | Блокированный жилой дом | 1-2 | 4 | 24 | 24 | 700,0 | 2800,0 | 900,0 | 3600,0 | 2700,0 | 10800,0 |
| 49,55, 57-59, 64-67 | Блокированный жилой дом | 1-2 | 9 | 72 | 72 | 930,0 | 8370,0 | 1200,0 | 10800,0 | 3600,0 | 32400,0 |
| 50,52 | Блокированный жилой дом | 1-2 | 2 | 16 | 16 | 780,0 | 1560,0 | 1200,0 | 2400,0 | 3600,0 | 7200,0 |
| 51,53, 60-63 | Блокированный жилой дом | 1-2 | 6 | 60 | 60 | 975,0 | 5850,0 | 1500,0 | 9000,0 | 4500,0 | 27000,0 |
| 70,71 | Блокированный жилой дом | 1-2 | 2 | 14 | 14 | 600,0 | 1200,0 | 784,0 | 1568,0 | 2352,0 | 4704,0 |
| 72-85, 105-153 | Индивидуальный жилой дом | 1-2 | 63 | 63 | 63 | 110,0 | 6930,0 | 150,0 | 9450,0 | 450,0 | 28350,0 |
| 89-104 | Коттедж | 1-2 | 19 | 19 | 19 | 150,0 | 2850,0 | 200,0 | 3800,0 | 600,0 | 11400,0 |
| 154 | Котельная | 1 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 155 | КТП | 1 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  | 155 | 1516 |  | 9845,0 | 71460,0 | 20634,0 | 144778,0 | 61902,0 | 434334,0 |
|  | Итого по жилой застройки |  | 147 | 1516 |  | 5945,0 | 64960,0 | 101134,0 | 127978,0 | 30402,0 | 383934,0 |
| Общая площадь квартир – 127 978,0 м2. |
| Коэффициент застройки - 1,5 ( СНиП 2.07.01-89* - не менее 0,92. Рекомендуемый показатель при уплотненнии застройки - 0,65). |
| Стоянки и парковки на 754 машино-место. |

Таблица №2.2.

ВЕДОМОСТЬ  ЖИЛЫХ  И  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ

| Номер по плану | Обозначение типового проекта | Этажность | Количество | Площадь, м2 | Строительный объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здан. | квартир | застройка | общая | здания | всего |
|  |  |  |  | здания | всего | здания | всего | здания | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Д. Большое Подсонье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Торговый центр | 1-2 | 2 | - |  | 700,0 |  | 1400,0 | 1400,0 | 4200,0 | 4200,0 |
| 2 | Детский сад на 200 мест | 1-2 | 1 | - |  | 500,0 |  | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 3,6 | 36-квартирный жилой дом | 3 | 2 | 36 | 72 | 1000,0 | 2000,0 | 2520,0 | 5040,0 | 7560,0 | 15120,0 |
| 4,5 | 24-квартирный жилой дом | 3 | 2 | 24 | 48 | 700,0 | 1400,0 | 1680,0 | 3360,0 | 5040,0 | 10080,0 |
| 7,9-15 | Блокированный жилой дом | 1-2 | 8 | - | 56 | 600,0 | 4800,0 | 784,0 | 6272,0 | 2352,0 | 18816,0 |
| 8 | Блокированный жилой дом | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 170,0 | 170,0 | 224,0 | 224,0 | 672,0 | 672,0 |
| 16 | Блокированный жилой дом | 1-2 | 1 | 5 | 5 | 425,0 | 425,0 | 560,0 | 560,0 | 1680,0 | 1680,0 |
| 17 | Блокированный жилой дом | 1-2 | 1 | 6 | 6 | 700,0 | 700,0 | 900,0 | 900,0 | 2700,0 | 2700,0 |
| 18 | Блокированный жилой дом | 1-2 | 1 | 8 | 8 | 780,0 | 780,0 | 1200,0 | 1200,0 | 3600,0 | 3600,0 |
| 19 | Блокированный жилой дом | 1-2 | 1 | 10 | 10 | 975,0 | 975,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
| 20 | Блокированный жилой дом | 1-2 | 1 | 8 | 8 | 930,0 | 930,0 | 1200,0 | 1200,0 | 3600,0 | 3600,0 |
| 21-60 | Индивидуальный жилой дом | 1-2 | 40 | 40 | 40 | 110,0 | 4400,0 | 150,0 | 6000,0 | 450,0 | 450,0 |
| 61 | Котельная | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТП | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 61 | 255 |  | 8290,0 | 18480,0 | 15680,0 | 31156,0 | 46354,0 | 75418,0 |
|  | Итого по жилой застройки |  | 58 | 255 |  | 6390,0 | 16580,0 | 10718,0 | 26256,0 | 32154,0 | 61218,0 |
| Общая площадь квартир – 26256,0м2 . |
| Коэффициент застройки - 1,5 ( СНиП 2.07.01-89* - не менее 0,92. Рекомендуемый показатель при уплотненнии застройки - 0,65). |
| Стоянки и парковки на 200 машино-место. |

3.  Жилая застройка

Жилую застройку предполагается осуществить в основном 1-3-этажными жилыми домами многоквартирного, блокированного и котеджного типа (зона Ж.-1 жилая зона среднеэтажной, смешанной застройки до 3 этажей),

Характеристика жилого фонда по типам застройки в таблице № 3.1., №3.2.

Характеристика жилого фонда по типам застройки в д.Сидорково

Таблица № 3.1.

| №№ п.п | Наименование | Общая площадь здания м² | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Многоквартирные -1-3-х этажные жилые дома Блокированные -1-3-х этажные жилые дома Индивидуальные-1-3-х этажный жилые дома коттеджного типа | 87 360,0 27 368,0 13 250,0 | 68,3 21,4 10,3 |
|  | Итого: | 127 978,0 | 100 |

Характеристика жилого фонда по типам застройки в д. Большое Подсонье

Таблица № 3.2.

| №№ п.п | Наименование | Общая площадь здания м² | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Многоквартирные -1-3-х этажные жилые дома Блокированные -1-3-х этажные жилые дома Индивидуальные-1-3-х этажный жилые дома коттеджного типа | 8400,0 11856.0 6000.0 | 32 45 23 |
|  | Итого: | 26 256,0 | 100 |

Сумарный объем общей площади жилого фонда на территории комплексной застройки для двух   участков в д. Сидорково и д. Большое Подсонье  – 154 234 кв.м.

Площадь малоэтажного жилого дома – 150 кв.м.

Площадь блокированного жилого дома – 150 кв.м.

Площадь земельного участка для строительства малоэтажного:

- индивидуального жилого дома – 1000 кв.м.

- блокированного жилого дома   - 400 кв.м.

Жилой фонд экономического класса – 87.5% от общей площади жилья в застройке  участков в д. Сидорково и д. Большое Подсонье.

д. Сидорково

Общая площадь жилого фонда -  127 978,0 кв.м.

Жилой фонд экономического класса –  89,7% от общей площади жилья.

д. Большое Подсонье

Общая площадь жилого фонда -  26 256,0 кв.м.

Жилой фонд экономического класса –  77.0 % от общей площади жилья.

4. Учреждения и предприятия обслуживания.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания принят в соответствии со СНиП 2.07.01-89 * «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция) и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. N 1683-р.

Расчет учреждений обслуживания населения (6,2 тыс. чел.) в таблице N 4.1.

##### Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения проектируемой  территории жилой застройки д. Сидорково и д. Большое Подсонье.

Таблица № 4.1.

| №№ п.п | Наименование учреждений и предприятий | Ед. изм. | Норма на 1000 жителей | Требуемая емкость | Существу- ющие учрежде-ния | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 100 | 620 | - | 200-д. Б.Подсонье 420- д. Сидорково |
| 2. | Общеобразователь ные школы | мест | 180 | 1116 | - | 1200-д.Сидорково |
| 3. | Клубные помещения | мест | 80 | 500 | - | 100-д. Б.Подсонье, 400- д. Сидорково |
| 4. | Кинотеатр | мест | 25-35 | 155 | - | 155- д. Сидорково |
| 5. | Библиотека | тыс.ед. хранения Чит. место | 4,5-5 | 28,0 | - | 28,0- д. Сидорково |
| 6. | Магазины продоволь- ственных товаров | м2 | 70 | 434 | - | 70-д. Б. Подсонье, 364- д. Сидорково |
| 7. | Магазины непродо-вольственных товаров | м2 | 30 | 186 | - | 30-д. Б. Подсонье, 156- д. Сидорково |
| 8. | Рыночный комплекс | м2 тор. пл. | 24-40 | 210 | - | 210- д. Сидорково |
| 9. | КБО | раб. мест | 2 | 12,4 | - | 12,4- д. Сидорково |
| 10. | Отделение связи IV категории | объект | 1 | 1 | - | 1- д. Сидорково |
| 11. | Сбербанк | объект | 1 | 1 | - | 1- д. Сидорково |
| 12. | Столовая-кафе | мест | 8 | 50 | - | 20-д. Б. Подсонье, 30- д. Сидорково |
| 13. | Кулинария | м2 | 3 | 18,6 | - | 18,6- д. Сидорково |
| 14. | Помещение для культ. массовой работы | м2 на 1000 чел | 50 | 310 | - | 70-д. Б. Подсонье, 240- д. Сидорково |
| 15. | ЖЭО | объект | 1 | 1 | - | 1- д. Сидорково |
| 16. | Прачечная самообслуживания | объект | 1 | 1 | - | 1- д. Сидорково |
| 17. | Аптека | объект | 1 | 1 |  | 1-д. Б. Подсонье, 1- д. Сидорково |
| 18. | Спортивные сооружения: -открытые площадки -спортивные залы | га м2 | 0,9 70-80 | 5,58 434 | - - | -д. Б. Подсонье, - д. Сидорково |
| 19. | Стоянки для личных машин | автомаш. | 1 м/место на 2 кв. |  |  | 200-д. Б. Подсонье 754- д. Сидорково |

5. Озеленение и благоустройство открытых пространств публичных территорий.

Основой всей системы озеленения является устройство парка вдоль реки Веронда. Предлагается устройство спортивных, плоскостных сооружений, велодорожек, детских развлекательных площадок, площадок для отдыха и т.д.

Условия для произрастания растительности на территории района благоприятные.

Местами озеленения также являются:

- интенсивное озеленение дворовых территорий,

- проездов и вновь создаваемых улиц,

Ассортимент деревьев и кустарников - из пород, характерных для Новгородской области: липа, ива, лиственница, сирень, акация, боярышник.

Принятое решение будет конкретизировано на стадии «Рабочая документация».

Малые формы, площадки приняты типовыми и индивидуальными.

6. Уличная сеть и организация транспортного обслуживания.

По проекту планировки территории нового участка д. Сидорково и д. Большое Подсонье предлагается формирование новых улиц жилой застройки с учетом магистралей заложенных в генеральном плане Борковского сельского поселения:

ширина проектируемых жилых улиц принята -15 -20 м в красных линиях;

ширина Псковского шоссе – 40 м в красных линиях;

7. Мероприятия по созданию безбарьерной среды

для маломобильных групп населения.

Обеспечение доступной для инвалидов среды жизнедеятельности предусмотрено в соответствии с Постановлением №18-27/1-4403-15 от 11 ноября 1994г. “О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений” и СНиП 35-01-2001* «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Учтены также требования ВСН 62-91 “Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп”, “Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения”, Выпуск 1 “Общие положения”, Выпуск 2 “Градостроительные требования”.

Для обеспечения инвалидов и маломобильных групп населения удобствами передвижения проектом рекомендуется устройство оборудованных пешеходных путей, пандусов, лифтов и необходимых поручней, ограждений, приспособлений и др. (в многоэтажных зданиях, торговых учреждениях, общественных туалетах, места на автостоянках).

При этом в архитектурно-планировочные задания на разработку проектов  для строительства новых зданий необходимо в обязательном порядке включать мероприятия, обеспечивающие престарелым и инвалидам, пользующимся креслом-коляской, доступность каждого здания и сооружения с соответствующими работами по благоустройству прилегающих территорий.

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Проект территории жилого района   д.Сидорково и д. Большое Подсонье, Борковского сельского поселения, Новгородского муниципального района выполнен в соответствии с градостроительным заданием (приложение к  контракту от 30.09.2012 ), и в соответствии с действующими нормами, правилами по пожарной безопасности.

СП42.13330.2011  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)

ФЗ № 123 от 22.07.2008	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 01.09.2012)

Застройка проектируемого участка малоэтажными индивидуальными жилыми домами  и коттеджами может быть выполнена из различных материалов: кирпич, дерево, пеноблоки и пр., с соблюдением требуемых противопожарных разрывов.

Застройка общественных зданий также может быть выполнена из различных материалов.

Степень огнестойкости зданий  общественного назначения -  II. При детальной проработке конфигурации и площадей зданий степень огнестойкости может быть уточнена (при обосновании).

Наружное пожаротушение зданий предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети.

Расход воды на наружное пожаротушение  - 10л/сек.

Кроме того, помещения квартир блокированной застройки оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями приняты в соответствии с СП 42.13330.2011, актулизированной редакцией СНиП 2.07.01-89*.

Противопожарные требования.

Существующее положение.

В Борковском сельском поселении в д. Борки базируется Добровольная пожарная дружина, оснащённая техникой.

Проектное предложение.

Генеральным планом  Борковского сельского поселения и концепцией развития пожарной охраны Новгородской области в д. Борки планируется создание подразделения муниципальной пожарной охраны.

Д. Сидорково.

Для обеспечения противопожарных требований проектируемой застройки  д. Сидорково предусмотрен кольцевой водопровод. На сети в колодцах из сборного ж/бетона установлены пожарные гидранты. Расстановка пожарных гидрантов принята из условия тушения любого здания из двух соседних гидрантов.

Подача воды в кольцевые сети предусмотрена от внеплощадочных сетей  по двум трубопроводам, каждый из которых рассчитан на пропуск максимального расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды с учётом максимального расхода на наружное и внутреннее пожаротушение.

Расстановка запорной арматуры в колодцах принята из условия выключения из работы не более чем пяти пожарных гидрантов.

Расчетные расходы на внутреннее и наружное пожаротушение определены согласно требованиям СП 10.13130.2009 изм.1 и СП 8.13130.2009 изм.1. и приняты:

- максимальный расход воды на внутреннее пожаротушение для школы на 1200 мест принят 1 струя  - 2,5 л/сек согласно СП 10.13130.2009 изм.1 табл. 1 (общественные здания при числе этажей до 10 вкл., и объёмом от 5000 до 25000м3).

- максимальный расход воды на наружное пожаротушение  принят 15л/сек согласно СП 8.13130.2009 изм.1 табл. 2 (здания функциональной опасности Ф1.1;  Ф2.1; Ф3.1; Ф4.1 при количестве этажей не более 2 и объёмом более 5, но не более 25 тыс. м3).

Расчётное количество пожаров в проектируемой застройке д. Сидорково при расчётном числе жителей 5,300 тыс. чел. согласно СП 8.13130.2009 изм. 1 табл. 1 составляет 1 пожар.

Продолжительность тушения пожара принята 3 часа согласно СП 8.13130.2009 изм. 1 пункт 6.3.

Потребный напор при пожаре в кольцевой сети водопровода составляет – 26м

Д. Большое Подсонье.

Для обеспечения противопожарных требований проектируемой застройки  д. Большое Подсонье  предусмотрен кольцевой водопровод. На сети в колодцах из сборного ж/бетона установлены пожарные гидранты. Расстановка пожарных гидрантов принята из условия тушения любого здания из двух соседних гидрантов.

Подача воды в кольцевые сети предусмотрена от внеплощадочных сетей  по двум трубопроводам, каждый из которых рассчитан на пропуск максимального расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды с учётом максимального расхода на наружное и внутреннее пожаротушение.

Расстановка запорной арматуры в колодцах принята из условия выключения из работы не более чем пяти пожарных гидрантов.

Расчетные расходы на внутреннее и наружное пожаротушение определены согласно требованиям СП 10.13130.2009 изм.1 и СП 8.13130.2009 изм.1. и приняты:

- максимальный расход воды на внутреннее пожаротушение для детского сада  на 200 мест принят 1 струя  - 2,5 л/сек согласно СП 10.13130.2009 изм.1 табл. 1 (общественные здания при числе этажей до 10 вкл., и объёмом от 5000 до 25000м3).

- максимальный расход воды на наружное пожаротушение  принят 15л/сек согласно СП 8.13130.2009 изм.1 табл. 2 (здания функциональной опасности Ф1.1;  Ф2.1; Ф3.1; Ф4.1 при количестве этажей не более 2 и объёмом более 5, но не более 25 тыс. м3).

Расчётное количество пожаров в проектируемой застройке д. Большое Подсонье  при расчётном числе жителей 0,900тыс. чел согласно СП 8.13130.2009 изм. 1 табл. 1 составляет 1 пожар.

Продолжительность тушения пожара принята 3 часа согласно СП 8.13130.2009 изм. 1 пункт 6.3.

Потребный напор при пожаре в кольцевой сети водопровода составляет – 21м.

9. Инженерные сети и сооружения.

9.1.  Водоснабжение.

Д. Сидорково, д. Большое Подсонье.

Существующее положение.

На площадках, отведённых  под строительство, существующих сетей  водоснабжения нет.

Проектное положение.

Водоснабжение проектируемой  застройки д. Сидорково и д. Большое Подсонье  выполнено в соответствии с Техническими условиями №3280 от 01.08.2012г, выданными МУП «Новгородский водоканал» и предусматривается от кольцевых сетей хозяйственно-питьевого водопровода г. Великий Новгород.

Минимальный гарантированный напор в существующей  сети в точке  подключения согласно Техническим условиям составляет 28,00 м.

Участок сетей  водопровода и от г. Великий Новгород до площадки застройки входят во внеплощадочные сети и выполняются по отдельному проекту.

Д. Сидорково.

Проект планировки д. Сидорково предусматривает строительство:

- 24-квартирных  жилых  домов

- 36-квартирных  жилых  домов

- блокированных жилых домов

- индивидуальных жилых домов

- детских  садов

- школы

- торговых  центров

- котельной

Подача воды питьевого качества на площадку проектируемой застройки д. Сидорково требуется  по двум напорным трубопроводам Ø225х13,4 от РЧВ и НС 3 –го подъёма..

Потребный напор воды в проектируемой кольцевой сети хозяйственно-питьевого водопровода составляет:

- на хозяйственно-питьевые нужды – 28,00м

- при пожаротушении -  28,00м

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды определены согласно требованиям СНиП 2.04.01- и сведены в таблицу № 9.1.1.

Общее водопотребление по проектируемой застройке д. Сидорково составляет: 3076,00 /сут.; 201,69 м3/час.

В том числе:

- на хоз. питьевые нужды –2811,00 /сут;

- на полив – 265,00/сут;

- наружное и внутреннее  пожаротушение – 189,00 /сут.

Расчетные расходы на внутреннее и наружное пожаротушение определены согласно требованиям СП 10.13130.2009 изм.1 и СП 8.13130.2009 изм.1.и приняты:

- максимальный расход воды на внутреннее пожаротушение для школы на 1200 мест принят 1 струя по - 2,5 л/сек согласно СП 10.13130.2009 изм.1 табл. 1 (общественные здания при числе этажей до 10 вкл., и объёмом от 5000 до 25000м3).

- максимальный расход воды на наружное пожаротушение  принят 15л/сек согласно СП 8.13130.2009 изм.1 табл. 2 (здания функциональной опасности Ф1.1;  Ф2.1; Ф3.1; Ф4.1 при количестве этажей не более 2 и объёмом более 5, но не более 25 тыс. м3).

Расчётное количество пожаров в проектируемой застройке д. Сидорково при расчётном числе жителей 5,300тыс. чел согласно СП 8.13130.2009 изм. 1 табл. 1 составляет 1 пожар.

Продолжительность тушения пожара принята 3 часа согласно СП 8.13130.2009 изм. 1 пункт 6.3.

Д. Большое Подсонье.

Проект планировки д. Большое Подсонье  предусматривает строительство:

- 24-квартирных  жилых  домов

- 36-квартирных  жилых  домов

- блокированных жилых домов

- индивидуальных жилых домов

- детского  сада

- торгового   центра

- котельной

Подача воды питьевого качества на площадку проектируемой застройки д. Большое Подсонье  требуется  по двум водоводам  Ø140х8,3 от от РЧВ и НС 3 –го подъёма.

Потребный напор воды в проектируемой кольцевой сети хозяйственно-питьевого водопроводасоставляет:

- на хозяйственно-питьевые нужды – 21,00м

- при пожаротушении -  21,00м

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды определены согласно требованиям СНиП 2.04.01- и сведены в таблицу № 9.1.2.

Общее водопотребление по проектируемой застройке составляет: 401,40 /сут.

В том числе:

- на хоз. питьевые нужды – 356,40 /сут;

- на полив – 45,00/сут;

- наружное и внутреннее  пожаротушение – 189,00/сут.

Расчетные расходы на внутреннее и наружное пожаротушение определены согласно требованиям СП 10.13130.2009 изм.1 и СП 8.13130.2009 изм.1. и приняты:

- максимальный расход воды на внутреннее пожаротушение для детского сада  на 200 мест принят 1 струя  - 2,5 л/сек согласно СП 10.13130.2009 изм.1 табл. 1 (общественные здания при числе этажей до 10 вкл., и объёмом от 5000 до 25000м3).

- максимальный расход воды на наружное пожаротушение  принят 15л/сек согласно СП 8.13130.2009 изм.1 табл. 2 (здания функциональной опасности Ф1.1;  Ф2.1; Ф3.1; Ф4.1 при количестве этажей не более 2 и объёмом более 5, но не более 25 тыс. м3).

Расчётное количество пожаров в проектируемой застройке д. Большое Подсонье  при расчётном числе жителей 0,900тыс. чел согласно СП 8.13130.2009 изм. 1 табл. 1 составляет 1 пожар.

Продолжительность тушения пожара принята 3 часа согласно СП 8.13130.2009 изм. 1 пункт 6.3.

Трубопроводы хозяйственно-питьевого водопровода на проектируемых территориях д. Сидорково и д. Большое Подсонье   приняты кольцевыми и предусмотрены из полиэтиленовых труб «питьевых» ПЭ-100, SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Для эксплуатации сетей в колодцах из сборных  ж/бетонных элементов предусмотрена установка отключающей и секционной арматуры.

Для соблюдения противопожарных требований в колодцах на кольцевых сетях предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расположение гидрантов принято  не далее 2,50м от проезжей части дорог.

Для защиты железобетонных конструкций колодцев от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод проектом предусмотрена их следующая гидроизоляция:

- стыки покрываются ремонтным раствором «Акваизол РР»

- наружная и внутренняя поверхности покрываются гидроизоляцией обмазочной  «Акваизол Г0»

- швы дополнительно обрабатываются эластичной гидроизоляцией «Акваизол Г01к»

Монтаж  хозяйственно-питьевого водопровода предусматривается открытым способом; при необходимости  монтаж сети водопровода производится методом горизонтально направленного бурения.

Насосная станция с РЧВ.

Подача воды питьевого качества потребителям проектируемых площадок д. Сидорково и д. Большое Подсонье предусмотрено из резервуаров чистой воды (2 шт.) через насосную станцию 3-го подъёма, располагаемую  на территории резервуаров чистой воды (РЧВ).

Площадка насосной станции и РЧВ условно размещена  северо-восточнее площадки проектируемой застройки д. Большое Подсонье. При рабочем проектировании местоположение площадки водопроводных сооружений уточняется с получением документов на землепользование.

Производительность насосной станции 3-го подъёма составляет – 302,00 м3/час:

- на хозяйственно-питьевые нужды д. Сидорково и д. Б. Подсонье  -  238,94м3/час:

- на нужды пожаротушения                                                                   - 63,00м3/час

Напор, создаваемый насосами                                                              - 45,00м.

Количество насосных агрегатов                                       -4 (2 рабочих, 2 резервных)

Категория надёжности насосной станции                                                   -1

Объём резервуаров чистой воды  (1800 х 2)                                         - 3600м3

Размеры резервуара в плане                                                                   - 18 х 24м

В резервуаре предусмотрено хранение пожарного, регулирующего и аварийного запасов воды.

Территория насосной станции и резервуаров чистой воды спланирована, ограждена и озеленена.

Ограждение территории насосной станции совпадает с границей первого пояса зоны санитарной охраны.

9.2. Водоотведение.

Д. Сидорково, Д. Большое Подсонье.

Существующее положение.

На площадках, отведённых под строительство, существующих сетей  канализации  нет.

Проектное предложение.

Отведение бытовых стоков от  проектируемой  застройки д. Сидорково и д. Большое Подсонье  выполнено в соответствии с Техническими условиями №3280 от 01.08.2012г, выданными МУП «Новгородский водоканал» и предусматривается в централизованную сеть бытовой канализации  г. Великий Новгород.

Участок сетей  бытовой канализации  и канализационные сооружения от площадок  застройки до канализационных сетей  г. Великий Новгород  входят во внеплощадочные сети и выполняются по отдельному проекту.

Д. Сидорково.

На территории д. Сидорково предполагается разместить:

- 24-квартирные  жилые  дома

- 36-квартирные  жилые  дома

- блокированные  жилые  дома

- индивидуальные  жилые  дома

- детские  сады

- школу

- торговые   центры

- котельную

Расчетные расходы бытовых стоков  определены согласно требованиям СНиП 2.04.01- и сведены в таблицу № 9.2.1.

Расход хозяйственно бытовых стоков составляет  2686,00 /сут.

Отведение бытовых стоков от потребителей проектируемой застройки принято по самотечным сетям Ø225/200 до канализационной насосной станции, располагаемой на территории проектируемой застройки д. Сидорково.

Производительность канализационной насосной станции  - 205,00 м3/час.

Напор, создаваемый насосами -  25,00м.

Количество насосных агрегатов  3 (2 рабочих, 1 резервный)

Глубина подводящего коллектора -7,00м

Бытовые стоки из насосной станции насосами по двум напорным трубопроводам перекачиваются во внеплощадочные сети бытовой канализации.

Д. Большое Подсонье.

Проект планировки д. Большое Подсонье  предусматривает строительство:

- 24-квартирных  жилых  домов

- 36-квартирных  жилых  домов

- блокированных жилых домов

- индивидуальных жилых домов

- детского  сада

- торгового   центра

- котельной

Расчетные расходы бытовых стоков  определены согласно требованиям СНиП 2.04.01- и сведены в таблицу № 9.2.2.

Расход хозяйственно бытовых стоков составляет  340,20 /сут.

Отведение бытовых стоков от потребителей проектируемой застройки принято по самотечным сетям Ø225/200 в приёмный резервуар канализационной насосной станции, расположенной на площадке проектируемой застройки д. Большое Подсонье.

Производительность канализационной насосной станции  - 40,00м3/час.

Напор, создаваемый насосами -  12,00м.

Количество насосных агрегатов  2 (1 рабочий, 1 резервный)

Глубина подводящего коллектора -6,20м

Бытовые стоки из насосной станции насосами перекачиваются во внеплощадочные сети бытовой канализации.

На площадках проектируемой застройки предусматривается устройство хозяйственно-бытовой канализационной сети Ǿ225/200мм из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб фирмы «ИКАПЛАСТ»  ТУ 2248-004-50049230-2006 и  из напорных полиэтиленовых труб Ǿ110х6,6  по ГОСТ 18599-2001.

Монтаж  бытовой канализации  производится как открытым способом с вертикальным креплением откосов траншей, так и  методом горизонтально направленного бурения.

Для эксплуатации сетей на них  предусмотрены  колодцы из сборных  ж/бетонных элементов.

Для защиты железобетонных конструкций колодцев от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод проектом предусмотрена их следующая гидроизоляция:

- стыки покрываются ремонтным раствором «Акваизол РР»

- наружная и внутренняя поверхности покрываются гидроизоляцией обмазочной  «Акваизол Г0»

- швы дополнительно обрабатываются эластичной гидроизоляцией «Акваизол Г01к»

Водопотребление.                                                              Таблица №9.1.1.

| Наименование водопотребителя | Населе-ние тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расчет м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. часовой неравно- мерности | Расчет-ный часовой расход м3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| д. Сидорково |
| 1. Застройка жилыми домами оборудованными водопроводом, канализацией и газовыми водонагревателями | - | 2129,54 | 1,2 | 2555,45 | 1,2 | 1,435 | 1,722 | 183,35 | 50,93 |  |
| 4.Неучтенные расходы(10%) | - | 212,95 | - | 255,55 | - | - | - | 18,34 | 5,10 |  |
| Итого с неучтенными | - | 2342,50 | - | 2811,00 | - | - | - | 201,69 | 56,03 |  |
| 5. Полив | 50 | 265,00 | - | 265,00 | - | - | - | - | - |  |
| Всего с поливом; | - | 2607,50 | - | 3076,00 | - | - | - | 201,69 | 56,03 |  |

Водопотребление.                                                              Таблица №9.1.2.

| Наименование водопотребителя | Населе-ние тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расход м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. часовой неравно- мерности | Расчет-ный часовой расход м3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| д. Большое Подсонье |
| 1. Застройка жилыми домами оборудованными водопроводом, канализацией и газовыми водонагревателями | 0,90 | - | 270,00 | 1,2 | 324,00 | 1,2 | 1,92 | 2,30 | 31,05 | 8,63 |
| 2.Неучтенные расходы(10%) | - | - | 27,00 | - | 32,40 | - | - | - | 3,1 | 0,86 |
| Итого с неучтенными | - | - | 297,00 | - | 356,40 | - | - | - | 34,15 | 9,49 |
| 3. Полив | 0,90 | 50 | 45,00 | - | 45,00 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; | 0,90 | - | 342,00 | - | 401,40 | - | - | - | 37,25 | 10,35 |

Нормы удельного водопотребления, полива улиц и зеленых насаждений и коэффициенты суточной и часовых неравномерностей приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Водоотведение                                                                                    Таблица № 9.2.1.

| Наименование водопотребителя | Населе-ние тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расчет м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д. Сидорково |
| 1. Застройка жилыми домами оборудованными водопроводом, канализацией и газовыми водонагревателями | 5,30 | - | 2129,54 | 1,2 | 2555,45 |
| 4.Неучтенные расходы(5%) | - | - | 106,48 | - | 130,55 |
| Итого с неучтенными | 5,30 | - | 2236,02 | - | 2686,00 |

Водоотведение                                                                                    Таблица № 9.2.2.

| Наименование водопотребителя | Населе-ние тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расчет м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д. Большое Подсонье |
| 1. Застройка жилыми домами оборудованными водопроводом, канализацией и газовыми водонагревателями | 0,90 | - | 270,00 | 1,2 | 324,00 |
| 4.Неучтенные расходы(5%) |  | - | 13,5 | - | 16,2 |
| Итого с неучтенными | 0,90 | - | 283,5 | - | 340,2 |

9.3. Теплоснабжение.

д.Сидорково

Существующее положение.

Участок свободен от застройки, источник теплоснабжения  и сети  отсутствуют.

Проектное предложение

Теплоснабжение проектируемой застройки д.Сидорково предусматривается централизованное (торговый центр, школа и детские сад/ясли) и поквартирное для жилой застройки.

Потребность в тепловой энергии на нужды отопления  и горячего водоснабжения  определена на основании СНиП  41-02-2003 «Тепловые сети»,исходя  из численности населения и величины общей площади жилых зданий . Тепловые нагрузки общественных зданий определены по проектам –аналогам.

Расчеты выполнены для расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции   минус 27˚С и сведены в таблицу № 9.3.1.

В качестве источника теплоснабжения общественных зданий предусматривается строительство газовой блочной котельной мощностью 24.0 Гкал/час(27.9 МВт)

Подключение потребителей предлагается по независимой двухтрубной схеме с устройством ,у потребителей, узлов приготовления горячей воды.

Прокладка сетей предлагается бесканальная, в ППУ изоляции из бесшовных труб по ГОСТ 8734-78 с системой ОДК(оперативный дистанционный контроль).По территории школы и детских садов прокладка предусмотрена в непроходных железобетонных каналах.

В теплофикационных камерах предусматривается устройство отключающей и спускной арматуры. Опорожнение участков теплосети предусматривается через сбросные колодцы с последующим сбросом в проектируемую ливневую канализацию.                                                                      Теплоснабжение индивидуальной застройки, секционных и блокированных домов предлагается  от 2-х контурных газовых котлов.

Расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения д.Сидорково

Таблица  № 9.3.1

| № п/п | Вид потребления | Количество часов работы в год | Расход тепла Гкал/час | Годовой расход тепла тыс. Гкал/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период | Неотопительный период |  |  |
|  |  |  | максимально часовой | средне- часовой | максимально часовой | Средне-часовой |  |  |
| Жилые здания |
| 1 | Автономное отопление | 5304 | 18,2 | 8,2 | --- | --- | 43,500 |  |
| 2 | Автономное горячее водоснабжение | 8760 | 2,8 | 1,17 | 2,24 | 0,93 | 9800 |  |
|  | Итого |  | 21,0 | 9,37 | 2,24 | 0,93 | 53,3 |  |
| Общественные здания |
| 1 | Централизованное: отопление вентиляция | 5304 5304 | 0,54 0,68 | 0,23 0,29 | --- --- | ------ | 1,24 1,56 |  |
| 2 | Централизованное горячее водоснабжение | 8760 | 0,22 | 0,92 | 0,18 | 0,075 | 0,53 |  |
|  | Итого |  | 1,44 | 1,44 | 0,18 | 0,075 | 1,77 |  |
|  | ВСЕГО |  | 22,44 | 10,81 | 2,42 | 1,0 | 55,07 |  |

С учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях максимально-часовой расход составит - 24,0 Гкал/час(27,9Мвт).

д.Большое Подсонье

Существующее положение.

Участок свободен от застройки, источник теплоснабжения  и сети  отсутствуют.

Проектное предложение

Теплоснабжение проектируемой застройки д.Большое Подсонье предусматривается централизованное ( детский сад/ясли) и поквартирное для жилой застройки.

Потребность в тепловой энергии на нужды отопления  и горячего водоснабжения  определена на основании СНиП  41-02-2003 «Тепловые сети»,исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.Тепловые нагрузки детских сад-яслей  определены по проектам –аналогам.

Расчеты выполнены для расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции   минус 27˚С и сведены в таблицу №9.3.2

В качестве источника теплоснабжения общественных зданий предусматривается строительство газовой блочной котельной мощностью  0.25 Гкал/час(0.3 МВт)

Подключение потребителей предлагается по независимой двухтрубной схеме с устройством ,у потребителей, узлов приготовления горячей воды.

Прокладка сетей предлагается бесканальная, в ППУ изоляции из бесшовных труб по ГОСТ 8734-78 с системой ОДК(оперативный дистанционный контроль).По территории детских сад-яслей прокладка предусмотрена в непроходных железобетонных каналах.

В теплофикационных камерах предусматривается устройство отключающей и спускной арматуры. Опорожнение участков теплосети предусматривается через сбросные колодцы с последующим сбросом в проектируемую ливневую канализацию.                                                                          Теплоснабжение индивидуальной застройки, секционных и блокированных домов предлагается  от 2-х контурных газовых котлов.

Расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения д. Большое Подсонье

Таблица  №9.3.2

| № п/п | Вид потребления | Количество часов работы в год | Расход тепла Гкал/час | Годовой расход тепла тыс. Гкал/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период | Неотопительный период |  |  |
|  |  |  | максимально часовой | средне- часовой | максимально часовой | Средне-часовой |  |  |
| Жилые здания |
| 1 | Автономное отопление | 5304 | 3,9 | 1,8 | --- | --- | 8,9 |  |
| 2 | Автономное горячее водоснабжение | 8760 | 0,54 | 0,23 | 0,43 | 0,18 | 1,65 |  |
|  | Итого |  | 4,44 | 2,03 | 0,43 | 0,18 | 10,55 |  |
| Общественные здания |
| 1 | Централизованное: отопление вентиляция | 5304 5304 | 0,1 0,05 | 0,04 0,02 | --- --- | ------ | 0,23 0,11 |  |
| 2 | Централизованное горячее водоснабжение | 8760 | 0,07 | 0,28 | 0,06 | 0,025 | 0,17 |  |
|  | Итого |  | 0,22 | 0,34 | 0,06 | 0,025 | 0,51 |  |
|  | ВСЕГО |  | 4,66 | 2,37 | 0,49 | 0,205 | 11,06 |  |

С учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях максимально-часовой расход составит - 0.25 Гкал/час(0,3Мвт).

## 9.4.   Газоснабжение.

д.Сидорково

Существующее положение

На территории  застройки сети газоснабжения отсутствуют.

В непосредственной близости от д.Сидорково  расположен  межпоселковый газопровод высокого давления(1.2МПа)-Ермолино –Борки.

Проектное предложение

Газоснабжение проектируемой жилой  застройки и котельной предусматривается природным газом от газопровода высокого давления (1,2МПа) ГРС, Ермолино – Борки.

Проектом предусматривается  на территории д.Сидорково  устройство понижающего ПРГ, снижающего давление со среднего (0.3МПа) до низкого. После ПРГ газ низкого давления будет подан потребителям.

Снижение давления с  1.2МПа до 0.3МПа будет предусмотрено во внеплощадочных сетях с устройством ПРГ.

Природный газ предлагается использовать на нужды пищеприготовления ,теплоснабжения от индивидуальных 2-х контурных котлов и котельной для выработки тепла для общественных зданий (торговый центр, школа и детские сад/ясли).

Суммарный расход газа(максимальный часовой) составляет   - 3500м³/час, в том числе:

- пищеприготовление и теплоснабжение от 2-х контурных газовых котлов – 3285м³/час;

- котельная - 215м³/час.

Суммарный годовой расход газа составит – 1,352 млн.м³

д.Большое Подсонье

Существующее положение

На территории  застройки сети газоснабжения отсутствуют.                                                                          В непосредственной близости от  проектируемой  территории расположен  межпоселковый газопровод высокого давления(1.2МПа)-Ермолино –Борки Ду300 и газопровод-отвод Борки-Шимск(1.2МПа) Ду 300,пренадлежащий ОАО «Газпром Газораспределение СПб».

Проектное предложение

Газоснабжение проектируемой жилой  застройки и котельной предусматривается природным газом от  газопровода Ермолино-Борки.

Проектом предусматривается  на территории д.Б.Подсонье  устройство понижающего ПРГ, снижающего давление со среднего (0.3МПа) до низкого. После ПРГ газ низкого давления будет подан потребителям.

Снижение давления с  1.2МПа до 0.3МПа будет предусмотрено во внеплощадочных сетях с устройством ПРГ.

Природный газ предлагается использовать на нужды пищеприготовления ,теплоснабжения от индивидуальных 2-х контурных котлов и котельной для выработки тепла для общественных зданий(торговый центр, школа и детские сад/ясли).

Суммарный расход газа(максимальный часовой) составляет   - 700м³/час, в том числе:

- пищеприготовление и теплоснабжение от 2-х контурных газовых котлов – 670м³/час;

- котельная - 30м³/час.

Суммарный годовой расход газа составит – 0.30 млн.м³

9.5. Электроснабжение.

Существующее положение д. Подсонье.

Территория, на которой планируется размещение новой застройки, свободна от застройки. Существующих электрических сетей и трансформаторных подстанций нет.

Существующее положение д. Сидорково.

Территория, на которой планируется размещение новой застройки, свободна от застройки. На участке проходит ведомственная ВЛ-10 кВ, и распологается ведомственная КТП.

Проектное предложение д. Подсонье.

Потребителями электроэнергии являются: жилые дома (секционная и блокированная застройка, индивидуальные жилая застройка), детский сад, торговый центр, котельная и  уличное освещение.

Рост численности населения, благоустройство жилого фонда повлекут значительный рост электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей.

В основу подсчета электрических нагрузок положены укрупненные удельные показатели в соответствии с изменениями раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки»  Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, утвержденные приказом Минтопэнерго России от 29 июня 1999г. № 213, СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий, а также проекты-аналоги.

Результаты расчетов приведены в таблице № 9.5.1.

Таблица № 9.5.1

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей | Удельная нагрузка, кВт | Расчетная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок. | Расчетный срок. | Расчетный срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Многоквартирный жилой дом поз.3-6 | 120 квартир | 0.85 | 102 |
|  | Блокированный жилой дом поз.7-20 | 95 квартир | 2.0 | 190 |
|  | Индивидуальный жилой дом поз.21-60 | 40 квартир | 2,6 | 104 |
|  | Детский сад на 80 мест | 80 мест | 0.46 | 36.8 |
|  | Торгово-развлекательный комплекс | 1 | 150 | 150 |
|  | ИТОГО |  |  | 506 |

Р= 190+((102+104)х0,9)+(36,8х0,3)+(150х0,8)=506 кВт.

Суммарная расчетная мощность  потребителей жилищно-коммунальной зоны ориентировочно составит на расчетный срок  506 кВт (567кВА).

Источником покрытия электрических нагрузок микрорайона будет служить подстанция ПС 110/10 кВ «Керамзит» и ПС 110/10 кВ «Борки».

Для покрытия электрических нагрузок предполагается строительство  трансформаторной подстанции БКТП 2х400 кВА .

Электроснабжение проектируемой трансформаторной подстанции микрорайона осуществляется от ПС 110/10 «Керамзит» и ПС 110/10 «Борки» воздушными линиями.

Электроснабжение проектируемых многоквартирных, блокированных. индивидуальных домов, торгово-развлекательного центра, детского сада осуществляется от проектируемой БКТП-2х400 кВА,.  Длина кабельных линий 0,4 кВ ориентировочно составит 2700 м.

По надежности электроснабжения электроприемники отнесены ко II и III категории электроснабжения.

Для обеспечения соответствующей надежности, электроснабжение потребителей II категории предусматривается по двум взаимно-резервируемым фидерам, каждый из которых рассчитан на пропуск полной нагрузки в аварийном режиме.

Проектом предусматриваются коридоры для прохождения линий 10 кВ к сооружаемой трансформаторной подстанции.

Проектное предложение д. Сидорково.

Потребителями электроэнергии являются: жилые дома (секционная и блокированная застройка, индивидуальные жилая застройка), детский сад, школа, торговый центр, котельная и  уличное освещение.

Рост численности населения, благоустройство жилого фонда повлекут значительный рост электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей.

В основу подсчета электрических нагрузок положены укрупненные удельные показатели в соответствии с изменениями раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки»  Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, утвержденные приказом Минтопэнерго России от 29 июня 1999г. № 213, СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий, а также проекты-аналоги.

Результаты расчетов приведены в таблице № 9.5.2.

Таблица № 9.5.2

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей | Удельная нагрузка, кВт | Расчетная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок. | Расчетный срок. | Расчетный срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Многоквартирный жилой дом поз. 4,5, 10-13,18-21,24,25,28-31,36-39,44,45,6-9, 14-17,22,23,26,27,32-35,40-43 | 1248 квартир | 0.67 | 836,2 |
|  | Блокированный жилой дом поз.48, 54,56,68,49,55,57-59, 64-67,50,52,51,53,60-63,70,71 | 186 квартир | 2.0 | 372 |
|  | Индивидуальный жилой дом поз. 72-153 | 82 квартир | 2,0 | 164 |
|  | Детский сад на 200 мест поз. 2,46 | 2х200 мест | 0.46 | 184 |
|  | Школа на 1000 мест поз.1 | 1000 мест | 0,25 | 250 |
|  | Торгово-развлекательный комплекс поз.3,47,69 | 3х630 м2 | 0.16 | 302 |
|  | ИТОГО |  |  | 1560 |

Р= 836,2+((372+164)х0,9)+((184+250)х0,3)+(302х0,5)=1560 кВт.

Суммарная расчетная мощность  потребителей жилищно-коммунальной зоны ориентировочно составит на расчетный срок  1560 кВт (1735кВА).

Источником покрытия электрических нагрузок микрорайона будет служить подстанция ПС 110/10 кВ «Керамзит» и ПС 110/10 кВ «Борки».

Для покрытия электрических нагрузок предполагается строительство  3х трансформаторных подстанций БКТП 2х400 кВА, одна из которых встроена в РП - БКРТП 2х630 кВА.

Электроснабжение проектируемой застройки осуществляется от проектируемого распредпункта БКРТП, который запитывается от ПС 110/10 «Керамзит» и ПС 110/10 «Борки» воздушными линиями.  Две БКТП-2х400 запитываются от проектируемой БКРТП кабельными линиями.

Электроснабжение проектируемых многоквартирных, блокированных. индивидуальных домов, торгово-развлекательного центра, детского сада, школы, котельной осуществляется от проектируемых БКРТП 2х630 кВА  и двух БКТП-2х400 кВА,  Длина кабельных линий 0,4 кВ ориентировочно составит 10000 м.

По надежности электроснабжения электроприемники отнесены ко II и III категории электроснабжения.

Для обеспечения соответствующей надежности, электроснабжение потребителей II категории предусматривается по двум взаимно-резервируемым фидерам, каждый из которых рассчитан на пропуск полной нагрузки в аварийном режиме.

Проектом предусматриваются коридоры для прохождения линий 10 кВ к сооружаемым трансформаторным подстанциям.

# 9.6. Связь и сигнализация.

д. Подсонье.

Телефонизация.

Существующая телефонная связь осуществляется от объектов ОАО «РосТелеком». Процент загруженности существующих сетей не превышает 50%. Количество телефонов необходимых для телефонизации проектируемых объектов составляет – на расчетный срок 305шт.

Радиофикация.

Потребная мощность радиотрансляционной сети определяется по укрупненным показателям исходя из расчета 0,4 Вт на радиоточку.

Расчет необходимого количества радиоточек выполнен исходя из 100% охвата населения. Потребная мощность вновь строящихся общественных, коммунально-бытовых зданий составит - на расчетный срок 122 Вт.

д. Сидорково.

Телефонизация.

Существующая телефонная связь осуществляется от объектов ОАО «РосТелеком». Процент загруженности существующих сетей не превышает 50%. Количество телефонов необходимых для телефонизации проектируемых объектов составляет – на расчетный срок 1636шт.

Радиофикация.

Потребная мощность радиотрансляционной сети определяется по укрупненным показателям исходя из расчета 0,4 Вт на радиоточку.

Расчет необходимого количества радиоточек выполнен исходя из 100% охвата населения. Потребная мощность вновь строящихся общественных, коммунально-бытовых зданий составит - на расчетный срок 655Вт.

9.7.  Инженерная подготовка территории.

д.Сидорково

Инженерная подготовка  территории разработана на основании генплана и топографического плана участка. Вертикальная планировка предусматривает максимальное сохранение рельефа. Планировочные отметки по осям дорог назначены из условий обеспечения нормативного поверхностного водоотвода.

Предусмотрены минимальные подсыпки.

Территория частично затапливается паводком, 1% вероятности превышения подсыпается до отметки 23.00.

Планировочные отметки жилых домов при последующем проектировании должны быть назначены с учетом обеспечения нормативного поверхностного водоотвода в сторону улиц, а также с учетом отметки наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет с учетом высоты волны. Отметки домов на затопляемой территории должны быть не менее 23.50.

В проекте принято покрытие проездов асфальтобетонное на прочном основании.

Покрытие тротуаров – песчаная асфальтобетонная смесь.

Существующие канавы, попадающие под территорию застройки – засыпаются.

д. Большое Подсонье

Инженерная подготовка территории разработана на основании генплана и топографического плана участка. Вертикальная планировка предусматривает максимальное сохранение рельефа. Планировочные отметки по осям дорог назначены из условий обеспечения нормативного поверхностного водоотвода.

Вся территория   проектируемого участка затапливается паводком 1% вероятности превышения.

Проектом предусмотрена подсыпка территории жилой застройки до отметки 23.00.

Планировочные отметки жилых домов при последующем проектировании должны быть назначены с учетом обеспечения нормативного поверхностного водоотвода в сторону улиц, а также  отметки наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет с учетом высоты волны.

Планировочные отметки домов на затопляемой территории должны быть не менее 23,50. Исключение составляет территория парковой зоны, где за расчетный горизонт высоких вод принимается отметка наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в десять лет. На данной территории подсыпка не требуется.

В проекте принято покрытие проездов асфальтобетонное на прочном основании.

Покрытие тротуаров – песчаная асфальтобетонная смесь.

Существующие канавы, попадающие под территорию застройки – засыпаются.

9.8.  Дождевая канализация.

д.Сидорково

Существующее положение.

В настоящее время на территории проектируемого поселка дождевая канализация  отсутствует. На площадке строительства находится сеть канав.

Проектное предложение.

Согласно задания на проектирование отвод дождевых и талых вод с проезжей части дорог, тротуаров и газонов в пределах красных линий предусматривается  осуществить сетью закрытых водостоков.

Намечено строительство сетей дождевой  канализации Ø400-100мм вдоль всех улиц, к которым подключаются дождеприемные колодцы, водостоки зданий и выпуск дренажа.

Дождевая канализация прокладывается  преимущественно в газоне.

Внеплощадочные сети канализации выполняются отдельным проектом.

Дождевые и талые воды направляются во внеплощадочные сети.

Расчетный расход дождевых вод – 1067 л/сек.

д. Большое Подсонье

Существующее положение.

В настоящее время на территории проектируемого поселка дождевая канализация  отсутствует. На площадке строительства находится сеть канав.

Проектное предложение.

Согласно задания на проектирование отвод дождевых и талых вод с проезжей части дорог, тротуаров и газонов в пределах красных линий предусматривается  осуществить сетью закрытых водостоков.

Намечено строительство сетей дождевой  канализации Ø400-800мм вдоль всех улиц, к которым подключаются дождеприемные колодцы.

Дождевая канализация прокладывается  преимущественно в газоне.

Учитывая рельеф  местности, запроектирован бассейн стока. Расчетный расход дождевых вод – 483л/сек. Далее дождевые и талые воды поступают во внеплощадочную сеть дождевой канализации и на перспективные очистные сооружения.

Поверхностные воды с территории парковой зоны отводятся в водоотводную канаву.

10. Перечень и характеристика основных факторов  риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для потенциально опасных объектов, проектируемых на территории д. Сидорково и д. Большое Подсонье, при разработке проектной документации на эти объекты, необходимо выполнение раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

риски возникновения ЧС на транспорте:

- автомобильном.

риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ;

-риски возникновения аварий на электросетях;

-риски возникновения техногенных  пожаров.

Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера на проектируемой территории.

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ возможны (взрывы бытового газа в жилых домах);

-риски возникновения аварий на электросетях возможны, так как на проектируемой территории   поселения имеются объекты энергообеспечения:  ТП, РП.

-риски возникновения техногенных  пожаров (в зданиях жилого, социально-культурного, бытового и производственного назначения) возможны.

11. Охрана  окружающей среды.

На территории Новгородской области действует долгосрочная областная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011-2013 годы (утверждена Постановлением Администрации области от 30.09.2010г. №458)».

Программа разработана по следующим направлениям:

- использование и охрана водных объектов или их частей, расположенных на территории области;

- обращение с отходами производства и истребления;

- охрана и воспроизводство объектов животного мира, рациональное использование охотничьих ресурсов.

При размещении на территории д. Сидорково и д. Большое Подсонье объектов, оказывающих прямое либо косвенное влияние на состояние окружающей природной среды, должны выполняться требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды.

Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения на территории Борковского СП подлежат:

- естественные экологические системы, озоновый слой атмосферы;

- земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные ландшафты.

Граждане, ведущие сельское хозяйство, обязаны выполнять комплекс мер по охране почв, водоемов, лесов и иной растительности, животного мира от вредного воздействия стихийных сил природы, побочных последствий применения сложной сельскохозяйственной техники, химических веществ, мелиоративных работ и других факторов, ухудшающих состояние окружающей природной среды, причиняющих вред здоровью человека.

Перспективное сохранение земель рекреационного назначения общего пользования,  проектирование непрерывной системы озелененных территорий населённых пунктов и других открытых пространств, как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения экологической обстановки. В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно - гигиенических и рекреационных функций.

Гидрографическая сеть проектируемой территории представлена рекой Веронда и Чежа с притоками и ручьями

Характеристика основных рек, ручьев проектируемой территории

Таблица 11.1

| Название реки, ручья, озера | Длина реки, ручья, км; площадь озера, км² | Водоохранная зона, м | Береговая полоса,м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Веронда | 49 | 100 | 20 |
| р. Чежа | 11 | 100 | 20 |

Согласно ст.6 Водного кодекса Р.Ф. поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно п.4 ст.67 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по  предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

При осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности на территории Борковского сельского поселения, оказывающей воздействие на состояние окружающей природной среды, юридические и физические лица и граждане, лица без гражданства, обязаны руководствоваться следующими основными принципами:

- приоритетом охраны жизни и здоровья человека, обеспечения благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения;

- научно обоснованным сочетанием экологических и экономических интересов общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную среду;

- рациональным использованием природных ресурсов с учетом законов природы, потенциальных возможностей окружающей природной среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья человека;

- соблюдением требований природоохранительного законодательства, неотвратимостью наступления ответственности за их нарушения;

- гласностью в работе и тесной связью с общественными организациями и населением в решении природоохранительных задач;

- международным сотрудничеством в охране окружающей природной среды.

Комплекс мероприятий по охране окружающей среды.

А) по охране атмосферного  воздуха.

На проектируемых территориях д.Сидорково и д. большое Подсонье размещены котельные на газовом топливе для теплоснабжения зданий  общественного назначения (школа, детские сады, магазины). У  проектируемых котельных предусмотрены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

При рабочем проектировании данные по размерам СЗЗ устанавливаются на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с проверкой достаточности на основании  расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. На период эксплуатации, проводятся натурные  измерения (исследования)  для  определения окончательного размера СЗЗ.

Б) по охране водных объектов.

По проектируемой территории до д.Сидорково проходят прибрежная защитная полоса и водоохранная зона реки Веронда и реки Чежа, проектом планировки соблюдены режимы водоохранных зон и прибрежных защитных полос указанных рек.

На проектируемой территории д.Сидорково и д.Большое Подсонье водоснабжение всей застройки предусмотрено  централизованное от сетей Великого Новгорода, канализование в сети Великого Новгорода.

Дождевая канализация  предусмотрена закрытая, коллектор до очистных сооружений, очистные сооружения и выпуск дождевых  стоков после очистки входят во внеплощадочные сети.

В) по охране почв и санитарной очистке территории.

На территории Борковского сельского поселения  сбор твердых бытовых отходов (ТБО) производят УК ООО «Вече» и ОАО «Спецавтохозяйство».ТБО вывозятся на полигон Великого Новгорода, который расположен в Новгородском районе на 17-м километре Лужского шоссе в 1,8км от д.Нащи, год ввода в эксплуатацию 1986г.

Проектный срок эксплуатации в составе 1-ой очереди – 26 лет, в настоящее время  планируется строительство и ввод II очереди полигона ТБО.

На проектируемых  территориях сбор ТБО будет осуществляться в контейнеры. Количество контейнеров и их местоположение будет определено  при рабочем проектировании.

12. Основные технико-экономические показатели проекта  планировки.

Таблица №12.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах застройки | га | - | 83,1 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилая зона | га | - | 40,0 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах проекта | - | 48,0 |
| 1..2 | административно-деловая зона | га | - | 7,0 |
|  |  | (%) | - | 8,0 |
| 1..3 | производственная зона | га | - | - |
|  |  | (%) | - | - |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | (%) | - | - |
| 1..5 | зона транспортной инфраструктуры | га | - | 21,5 |
|  |  | (%) | - | 26,5 |
| 1.6 | рекреационная зона | га | - | 14,6 |
|  |  | (%) | - | 17,5 |
| 1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га | - | - |
|  |  | (%) | - | - |
| 1.8 | зона специального назначения | га | - | - |
|  |  | (%) | - | - |
| 1..9 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | (%) | - | - |
| 1.10 | зона акваторий | га | - | - |
|  |  | (%) | - | - |
| 1.11 | зона фонда перераспределения земель | га | - | - |
|  |  | (%) | - | - |
| 1.12 | иные зоны | га | - | - |
|  |  | (%) | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | Тыс. чел. | - | 6,2 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | - |
| 2..2 | Плотность населения | чел. на га | - | 74,6 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2 / чел. | - | 24,8 |
| 3..2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | - | 154,2 |
|  |  | кол-во домов | - | 205 |
| 3..3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | - | 154,2 |
|  |  | кол-во домов | - | 205 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | - |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда | - | - |
| 3..5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |  |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразователь ные школы | мест | - | 1200 |
| 4..2 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 620 |
| 4..3 | Обьекты культурно-досугового назначения | мест | - | 500 |
| 4.4 | Объекты торгового назначения | м2 | - | 620 |
| 4..5 | Объекты общественного питания | мест | - | 50 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего в границах проекта | км |  | 14,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - дорог общего пользования | км | - | - |
|  | - магистральных улиц общегородского значения | км | - | - |
|  | - магистральных улиц районного значения | км | - | - |
|  | - улиц местного значения | км | - | 10,0 |
|  | - проездов | км | - | 4,5 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов проекта | % | - | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление | тыс. м3 в сутки | - | 2.77 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно – питьевые нужды | тыс. м3 в сутки | - | 2.46 |
|  | - на производственные нужды и полив. | тыс. м3 в сутки | - | 0,31 |
|  | Среденсуточное водопотребление на 1 чел. | л./ сутки на чел. | - | 300 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 8,12 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс. м3 в сутки | - | 2.34 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 7,17 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии | млн. кВт ч. в год | - | 10,95 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 12,7 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Гкал в год | - | 66130 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 0,9 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в газоснабжении | млн. м3 в год | - | 1,65 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 12,0 |
| 7 | Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |  |  |  |
| 7.1 | Всего | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. |  |  |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. |  |  |
|  | - транспортная инфраструктура | млн. руб. |  |  |
|  | - инженерное оборудование и | млн. руб. |  |  |
|  | благоустройство территории |  |  |  |
|  | - прочие | млн. руб. |  |  |
| 7.2 | Удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. |  |  |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. |  |  |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. |  |  |

Приложение к ПЗ